## Slide 1: Konfigurace adresy
Matěj Grégr
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
igregr@fit.vutbr.cz

## Slide 2: Link local adresa
Router
LL: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
GL: 2001:67c:1220:80e::1
Neighbor Solicitation
src: ::
dst: ff02::1:ff21:ee49 (solicitated node)
Target address: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49
A
B
LL: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49 [TENT]

## Slide 3: MLD Report
Router
LL: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
GL: 2001:67c:1220:80e::1
Multicast Listener Report v2
src: ::
dst: ff02::16 (All MLDv2-capable routers)
Hop-by-hop – Router Alert
Changed to exclude: ff02::1:ff21:ee49
A
B
LL: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49 [TENT]

## Slide 4: Globální adresa
Router
LL: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
GL: 2001:67c:1220:80e::1
A
LL: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49
B
Router Solicitation
src: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49
dst: ff02::2 (All Routers)

## Slide 5: Globální adresa
Router
LL: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
GL: 2001:67c:1220:80e::1
A
LL: fe80::c9ee:98f6:d621:ee49
GL: 2001:67c:1220:80e:d4a3:cd1b:bac:942b [TENT]
B
Router Advertisement
src: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
dst: ff02::1 (All Nodes)
M: 0
O: 0
Prefix Information
PrfLen: 64
A: 1
Prefix: 2001:67c:1220:80e::

## Slide 6: Směrování
C:\Users\igregr\route -6 print
IPv6 Route Table
============================================================
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
10 266 ::/0 fe80::204:96ff:fe1d:4e30
1 306 ::1/128 On-link
10 18 2001:67c:1220:80e::/64 On-link